## Slide 1
Marzo del 2015
METODOLOGIA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO (Manvu Simp.) Ejercicio en Terreno
Notes: <number>

## Slide 2: PROGRAMA DE CONSERVACION Y REPARACION DE PAVIMENTOS
METODOLOGIA APLICADA: MANVU SIMPLIFICADO (V2-2008)
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: FALLAS TIPO EN ASFALTO
<number>
PAVIMENTO CON ALTO DESGASTE Y FALTA DE SELLO SUPERFICIAL-POLITICAS DE REHABILITACION y/o RECAPADO ASFALTICO.
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
ASF CON RUGOSIDAD ALTA
Notes: <number>

## Slide 5: FALLAS EN HCV
<number>
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
REEMPLAZO DE LOSAS FRACTURADAS.
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
ESTRUCTURA INFORME: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO(MANVU)
1. – INTRODUCCION (Unidad de Análisis-Red propuesta)
2. - RECOPILACION ANTECEDENTES DE TERRENO
2.1. - CATASTRO PRELIMINAR, DEFINICION DE TRAMOS Y SUBTRAMOS
2.2. - MEDICIONES DE TRANSITO.
2.3. - MEDICIONES DE FACTORES GEOMETRICOS
2.4. - AUSCULTACION DEL DETERIORO
3. - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
4. - EVALUACION DEL MANTENIMIENTO Y COSTOS ASOCIADOS (Tecnología) (Matriz-Software)
5. - RESULTADOS Y CONCLUSIONES – CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LA RED EVALUADA:
- TMDA PESADO
- MONTO DE INVERSIÓN
- OTROS
Notes: <number>

## Slide 8: METODOLOGIA
LA METODOLOGÍA UTILIZADA CORRESPONDE A LA METODOLOGÍA SIMPLIFICADA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO DENOMINADA MANVU SIMP. DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (1988/1989).
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERRENO DE TRAMOS Y SUBTRAMOS: MATRIZ DE TERRENO
DATOS GEOMÉTRICOS DE LAS VÍAS.
ESTADO DE LA CARPETA DE RODADO. (AUSCULTACION)
FLUJOS DE TRÁNSITO.
AUSCULTACIÓN DEL DETERIORO: NIVEL DEL DETERIORO EXISTENTE, SE REALIZA UNA APRECIACIÓN VISUAL DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL (C1), DE ACUERDO A TABLA SIGUIENTE QUE INDICA LA METODOLOGÍA:
----------------------------------------------
C1 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
----------------------------------------------
1 = PERFECTAMENTE LISA.
2 = ALGO RUGOSA.
3 = MEDIANAMENTE RUGOSA.
4 = RUGOSIDAD ALTA.
5 = EXTREMADAMENTE RUGOSA.
---------------------------------------------
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
DISPONER DE UN ODOMETRO Y 2 CONTADORES
RECORRIDO POR LAS VÍAS A OBJETO DE PRECISAR LAS CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS Y DEFINIR LOS TRAMOS Y SUB TRAMOS DE LA RED QUE SE EVALÚA, SEGUN EL SIGUIENTE CRITERIO:
1.- POR TIPO PAVIMENTO: HORMIGÓN (HCV), ASFALTO (ASF).
2.- POR PERFIL: ANCHO DE LA CALZADA, ENTRE LÍNEAS DE SOLERAS.
3.- POR ESTADO O NIVEL DE DETERIORO: RUGOSIDAD SUPERFICIAL QUE SE APRECIA COMO EL DAÑO ESTRUCTURAL OBSERVADO.
4.- POR FLUJOS DE TRÁNSITO: FLUJOS VEHICULARES QUE ATRAVIESAN LA SECCIÓN Y SERÁN CONTABILIZADOS, (LOC. COLECTIVA, TRÁNSITO PESADO, VEHÍCULOS LIVIANOS).
5. - DATOS GEOMETRICOS: LARGO Y ANCHO DEL TRAMO , LARGO Y ANCHO DE LOSA REPRESENTATIVA DEL TRAMO O SUBTRAMO.
<number>
Notes: <number>

## Slide 10
<number>

## Slide 11: EN RESUMEN:
PARA CADA TRAMO Y/O SUBTRAMO HOMOGENEO SELECCIONADO Y EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS CALCULADOS QUE SON:
- ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD "P“
- TRÁNSITO TOTAL, "TMDA TOTAL “
- TRÁNSITO PESADO, "TMDA PESADO“
- ÍNDICE DE AGRIETAMIENTO, "IGR % ", SE EVALUA LA RED INGRESANDO EN LAS MATRICES ASOCIANDO CON EL CASO TIPO CORRESPONDIENTE Y SELECCIONANDO LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE MAYOR RELACIÓN BENEFICIO / COSTO QUE ARROJA COMO RESULTADO.
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: COSTOS ASOCIADOS (UF)
HORMIGON
ASFALTO
<number>
SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CON LIMPIEZA :
0.1 UF/ML * 0.387 ML/M2.
REEMPLAZO DE LOSAS : 2,3 UF/M2. (ING)
REHABILITACIÓN EN HCV : 2,5 UF/M2. (ING)
- CEPILLADO 0.22 UF/M2
- BACHEO SUP. PROF. :0.7 UF/M2
‑ SELLO SUPERFICIAL: 0.1 UF/M2.
‑RECARPETEO ASFÁLTICO:0.5 UF/M2.
‑ REHABILITACIÓN : 2,1 UF/M2 (ING)
Notes: <number>

## Slide 13: APLICACIÓN SOFTWARE Link: http://www.minvu.cl/opensite_20080319113615.aspx
Matriz de terreno
Ingreso de Datos
Evaluación
Matriz de Resultados
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: TMDA
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
<number>

## Slide 15
<number>
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
Notes: <number>

## Slide 19
Santiago, Marzo del 2015
Muchas gracias
Notes: <number>