## Slide 1
Noviembre 2014
METODOLOGIA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO (Manvu Simp.)
Notes: <number>

## Slide 2: PROGRAMA DE CONSERVACION Y REPARACION DE PAVIMENTOS
METODOLOGIA APLICADA: MANVU SIMPLIFICADO (V2-2008)
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: FALLAS TIPO EN ASFALTO
<number>
PAVIMENTO CON ALTO DESGASTE Y FALTA DE SELLO SUPERFICIAL-POLITICAS DE REHABILITACION y/o RECAPADO ASFALTICO.
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
ASF CON RUGOSIDAD ALTA
Notes: <number>

## Slide 5: FALLAS EN HCV
<number>
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
REEMPLAZO DE LOSAS FRACTURADAS.
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
ESTRUCTURA INFORME: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO(MANVU)
1. – INTRODUCCION (Unidad de Análisis-Red propuesta)
2. - RECOPILACION ANTECEDENTES DE TERRENO
2.1. - CATASTRO PRELIMINAR, DEFINICION DE TRAMOS Y SUBTRAMOS
2.2. - MEDICIONES DE TRANSITO.
2.3. - MEDICIONES DE FACTORES GEOMETRICOS
2.4. - AUSCULTACION DEL DETERIORO
3. - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
4. - EVALUACION DEL MANTENIMIENTO Y COSTOS ASOCIADOS (Tecnología) (Matriz-Software)
5. - RESULTADOS Y CONCLUSIONES – CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LA RED EVALUADA:
- TMDA PESADO
- MONTO DE INVERSIÓN
- OTROS
Notes: <number>

## Slide 8: METODOLOGIA
LA METODOLOGÍA UTILIZADA CORRESPONDE A LA METODOLOGÍA SIMPLIFICADA DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO DENOMINADA MANVU SIMP. DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (1988/1989).
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERRENO DE TRAMOS Y SUBTRAMOS: MATRIZ DE TERRENO
DATOS GEOMÉTRICOS DE LAS VÍAS.
ESTADO DE LA CARPETA DE RODADO. (AUSCULTACION)
FLUJOS DE TRÁNSITO.
AUSCULTACIÓN DEL DETERIORO: NIVEL DEL DETERIORO EXISTENTE, SE REALIZA UNA APRECIACIÓN VISUAL DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL (C1), DE ACUERDO A TABLA SIGUIENTE QUE INDICA LA METODOLOGÍA:
----------------------------------------------
C1 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
----------------------------------------------
1 = PERFECTAMENTE LISA.
2 = ALGO RUGOSA.
3 = MEDIANAMENTE RUGOSA.
4 = RUGOSIDAD ALTA.
5 = EXTREMADAMENTE RUGOSA.
---------------------------------------------
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
DISPONER DE UN ODOMETRO Y 2 CONTADORES
RECORRIDO POR LAS VÍAS A OBJETO DE PRECISAR LAS CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS Y DEFINIR LOS TRAMOS Y SUB TRAMOS DE LA RED QUE SE EVALÚA, SEGUN EL SIGUIENTE CRITERIO:
1.- POR TIPO PAVIMENTO: HORMIGÓN (HCV), ASFALTO (ASF).
2.- POR PERFIL: ANCHO DE LA CALZADA, ENTRE LÍNEAS DE SOLERAS.
3.- POR ESTADO O NIVEL DE DETERIORO: RUGOSIDAD SUPERFICIAL QUE SE APRECIA COMO EL DAÑO ESTRUCTURAL OBSERVADO.
4.- POR FLUJOS DE TRÁNSITO: FLUJOS VEHICULARES QUE ATRAVIESAN LA SECCIÓN Y SERÁN CONTABILIZADOS, (LOC. COLECTIVA, TRÁNSITO PESADO, VEHÍCULOS LIVIANOS).
5. - DATOS GEOMETRICOS: LARGO Y ANCHO DEL TRAMO , LARGO Y ANCHO DE LOSA REPRESENTATIVA DEL TRAMO O SUBTRAMO.
<number>
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Transito
Notes: <number>

## Slide 11: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
SUPERFICIE DEL TRAMO O SUBTRAMO: PRODUCTO DEL LARGO DEL TRAMO POR EL ANCHO DE LA CALZADA O PARCIALIDAD DE ÉSTA, QUE REQUIERE EVALUACIÓN.
COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO (C2): SE REFIERE A UN PARÁMETRO QUE DA CUENTA DEL GRADO DE DETERIORO ESTRUCTURAL A PARTIR DEL Nº DE GRIETAS Y FISURAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE LOSAS, PARA EL CASO DEL HCV. (IGR) Y A PARTIR DEL % DE SUPERFICIE AGRIETADA Y PARCHADA, EN EL CASO DEL ASFALTO (IGR %). CALCULADOS LOS IGR RESPECTIVOS, ESTOS SE RELACIONAN CON EL C2 A TRAVÉS DE LAS TABLAS QUE ENTREGA LA METODOLOGÍA.
CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD "P": TANTO PARA EL CASO DEL HCV COMO ASFALTO, SE CALCULA EL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD "P”, QUE REPRESENTA EL GRADO DE CONFORT PARA EL USUARIO AL TRANSITAR POR LA CARPETA DE RODADO. ESTE ÍNDICE SE DETERMINA RELACIONANDO EL GRADO DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Y EL DETERIORO ESTRUCTURAL DETECTADO (C1 Y C2).
LA RELACIÓN ENTRE ESTE ÍNDICE Y LOS COEFICIENTES C1 Y C2 PARA LOS CASOS DE HCV Y ASF. , ES LA SIGUIENTE:
<number>
P(hcv) = 5,8 – 0,8 *C1 - 0,5 * C2
P(asf.) = 5,4 – 0,8*C1 - 0,1 * C2 – 0,3 *C3
C3= Coef. Ahuellamiento (Asf)
Notes: <number>

## Slide 12
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
HORMIGON:
- SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CON LIMPIEZA.
- REPOSICIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSAS DE HORMIGÓN.
- REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO.
ASFALTO: - SELLO SUPERFICIAL.
- BACHEO ASFÁLTICO.
- RECAPADO.
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.
<number>
LAS POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO: SON COMBINACIONES DE LAS ACCIONES Y SE DEFINEN 8 PARA EL CASO DE HORMIGÓN Y 5 PARA EL CASO DE ASFALTO, MÁS LA POLÍTICA BASE (P0) EN AMBOS CASOS, PARA EL CASO DEL HCV HA SIDO ELIMINADA POR EFECTO DE CORDÓN.
LA METODOLOGÍA MANVU SIMP. ENTREGA MATRICES PARA CADA UNO DE LOS CASOS TIPO DEFINIDOS, CONSIGNÁNDOSE EL RESULTADO DE LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO QUE PRESENTA EL MAYOR VALOR DE LA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO, ASUMIÉNDOSE ÉSTA COMO LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO MÁS CONVENIENTE A APLICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO.
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD : (P)
PAVIMENTO DE HORMIGÓN
EL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD PARA LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN SE DETERMINA MEDIANTE LA SIGUIENTE RELACIÓN:
EN QUE:
C1 = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, DETERMINADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR.
C2 = COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO, DETERMINADO EN FUNCIÓN DE UN ÍNDICE DE GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DEL NÚMERO DE GRIETAS CONTABILIZADFA EN CADA TRAMO O SUBTRAMO CON LA SIGUIENTE RELACIÓN:
EN QUE:
N= N° DE LOSAS EN EL PUNTO DE MUESTREO
NG= N° DE GRIETAS EN CADA PUNTO DE MUESTREO (SECCIÓN)
NF= N° DE FISURAS EN CADA PUNTO DE MUESTREO
A= ANCHO PROMEDIO DE LOSAS EN CADA PUNTO DE MUESTREO
L= LONGITUD PROMEDIO DE LOSAS EN PUNTOS DE MUESTREO
IGR
Coeficiente C2
< 5
1.0
5,01 - 15
1.5
15,01 - 40
2.0
40,01 - 80
2.5
80,01 - 140
3.0
140,01 - 220
3.5
> 220
4.0
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
IGR
Coeficiente C2
< 5
1.0
5,01 - 10
1.5
10,.01 - 20
2.0
20,.01 - 30
2.5
30,.01 - 40
3.0
40,01 - 50
3.5
> 50
4.0
PAVIMENTO DE ASFALTO
EN QUE:
C1 = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, DETERMINADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR.
C2 = COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO, DETERMINADO EN FUNCIÓN DE UN ÍNDICE DE GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DE LOS DATOS DE TERRENO (%)
C3 =COEF. DE AHUELLAMIENTO
H (mm) Ahuellamiento
Coeficiente C3
< 1
1.0
1,01 - 5
1.5
5,01 - 10
2.0
10,01 - 25
2.5
> 25
3.0
Asfalto
Notes: <number>

## Slide 15
<number>

## Slide 16: TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL TMDA
CÁLCULO DE TRÁNSITO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA): EN FUNCIÓN DE LAS MEDICIONES DE TRÁNSITO EFECTUADAS EN HORA PUNTA Y FUERA DE PUNTA, SE CALCULAN LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITOS MEDIOS DIARIOS ANUALES, TANTO PARA EL TOTAL DE VEHÍCULOS (TMDA TOTAL), COMO PARA LOS VEHÍCULOS PESADOS (TMDA PESADO).
POSTERIORMENTE, SOBRE LA BASE DEL NÚMERO DE PISTAS DE LA CALZADA, (ANCHO DE LA SECCIÓN DEL PAVIMENTO), DICHOS TRÁNSITOS SE TRANSFORMAN EN TMDA TOTAL Y PESADO LLEVADO A 2 PISTAS, SIENDO ESTE, EL PARÁMETRO DE TRÁNSITO QUE SE UTILIZA POR LA METODOLOGÍA EN LA EVALUACIÓN.
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: EN RESUMEN:
PARA CADA TRAMO Y/O SUBTRAMO HOMOGENEO SELECCIONADO Y EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS CALCULADOS QUE SON:
- ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD "P“
- TRÁNSITO TOTAL, "TMDA TOTAL “
- TRÁNSITO PESADO, "TMDA PESADO“
- ÍNDICE DE AGRIETAMIENTO, "IGR % ", SE EVALUA LA RED INGRESANDO EN LAS MATRICES ASOCIANDO CON EL CASO TIPO CORRESPONDIENTE Y SELECCIONANDO LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE MAYOR RELACIÓN BENEFICIO / COSTO QUE ARROJA COMO RESULTADO.
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: POLITICAS DE MANTENIMIENTO
HORMIGON:
P0 = SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CADA 2 AÑOS SIN LIMPIEZA. (SE ELIMINA)
P1 = SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CADA 2 AÑOS CON LIMPIEZA.
P2 = P1 + REEMPLAZO DE LOSAS CUANDO IGR >= 150
P3,P4,P5 = P1 + REHABILITACIÓN CUANDO "P" < 2.5, 2.0 Y 1.5 RESPECTIVAMENTE.
P6,P7,P8 = P2 + REHABILITACIÓN CUANDO "P" <= 2.5, 2 Y 1.5 RESPECTIVAMENTE.
ASFALTO:
P0 = BACHEO ANUAL Y SELLO SUPERFICIAL C/4 AÑOS.
P1,P2 = P0 + RECAPADO DE 3 Á 5 CM. RESPECTIVAMENTE CUANDO IGR % >= 40%.
P3,P4,P5 = P0 + REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CUANDO EL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD "P" <= 2.5, 2.0 Y 1.5 RESPECTIVAMENTE. DISEÑOS ESTRUCTURALES CON SN = 6.5 , 7.5 Y 8.0 CM. , RESPECTIVAMENTE
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: COSTOS ASOCIADOS (UF)
HORMIGON
ASFALTO
<number>
SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CON LIMPIEZA :
0.1 UF/ML * 0.387 ML/M2.
REEMPLAZO DE LOSAS : 2,3 UF/M2. (ING)
REHABILITACIÓN EN HCV : 2,5 UF/M2. (ING)
- CEPILLADO 0.22 UF/M2
- BACHEO SUP. PROF. :0.7 UF/M2
‑ SELLO SUPERFICIAL: 0.1 UF/M2.
‑RECARPETEO ASFÁLTICO:0.5 UF/M2.
‑ REHABILITACIÓN : 2,1 UF/M2 (ING)
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD
HORMIGON
TRANSITO TOTAL
TRANSITO PESADO
“ P”
RANGO
TMDA TOTAL
RANGO
TMDA PESADO
RANGO
1.0
1.8
2.3
2.8
3.3
0 - 1.5
1.5 – 2.0
2.0 – 2.5
2.5 – 3.0
Ø 3.0
1500
3000
5000
7000
0 – 2000
2000-4000
4000-6000
Ø 6000
150
500
800
0 – 250
250 – 750
Ø 750
ASFALTO
ÍNDICE DE SERVICIABIL
TRANSITO TOTAL
TRANSITO PESADO
INDICE DE AGRIETAMIENTO
“P”
RANGO
TMDA TOTAL
RANGO
TMDA PESADO
RANGO
IGR %
RANGO
1.5
2.3
2.8
3.3
0-2.0
2.0-2.5
2.5-3.0
Ø 3.0
1500
3000
5000
7000
0-2000
2000-4.000
4000-6000
Ø 6000
150
500
800
0-250
250-750
Ø 750
10
30
0-15
Ø 15
CASOS TIPO
Notes: <number>

## Slide 21
<number>
Notes: <number>

## Slide 22
<number>
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: APLICACIÓN SOFTWARE Link: http://www.minvu.cl/opensite_20080319113615.aspx
Matriz de terreno
Ingreso de Datos
Evaluación
Matriz de Resultados
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: TMDA
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
<number>

## Slide 26
<number>
Notes: <number>

## Slide 27
<number>
Notes: <number>

## Slide 29
<number>
Notes: <number>

## Slide 30
Santiago, 19 de Noviembre 2014
Muchas gracias
Notes: <number>